IEEE802.16标准和DVB-S2标准LDPC编码算法和BER性能比较#

肖扬**|1|肖扬|XIAO Yang|北京交通大学计算机与信息技术学院|Beijing Jiaotong University, School of Computer and Information Technology|1955-,男,教授,主要研究方向:通信与电子系统,多维信号处理,多维系统理论,计算机网络模型|北京海淀区上园村3号北京交通大学计算机与信息技术学院|100044|yxiao@center.njtu.edu.cn|010-51684010|13520326816IEEE802.16标准和DVB-S2标准LDPC编码算法和BER性能比较|The Encoding Algorithm and Performance Comparison of LDPC Codes in IEEE 802.16e and DVB-S2|国家自然科学基金(60572093)

（北京交通大学计算机与信息技术学院）

摘要：LDPC码已被IEEE802.16e标准和DVB-S2标准的信道编码所采纳，但是这两个标准采用了不同的编码算法，使其在BER性能上有很大差异。DVB-S2标准采用双对角线子矩阵实现迭代编码，而IEEE802.16e标准采用准双对角线子矩阵实现迭代编码，DVB-S2标准的LDPC码编码复杂度较低。但是实验结果表明，DVB-S2标准的LDPC码存在低码重码，影响其误码率性能，IEEE802.16e标准的LDPC码的误码率性能优越, 可取代DVB-S2标准的LDPC码。

关键词： 无线通信；IEEE802.16e标准；DVB-S2标准；LDPC码；编码算法；BER性能

中图分类号：TN929.53

The Encoding Algorithm and Performance Comparison of LDPC Codes in IEEE 802.16e and DVB-S2

XIAO Yang

(Beijing Jiaotong University, School of Computer and Information Technology)

Abstract: The LDPC code is absorbed into IEEE802.16e and DVB-S2 standard as a channel coding, while LDPC codes proposed by the two standards are different in encoding algorithms, which lead to remarkably different BER performance. The DVB-S2 standard uses a bi-diagonal sub-matrix for its iterative encoding, while the IEEE802.16e standard uses a quasi-bi-diagonal sub-matrix for its iterative encoding, and the encoding complexity of DVB-S2 LDPC is lower than that of IEEE802.16e LDPC. However, simulation results show that the BER of LDPC code of IEEE802.16e is far better than that of DVB-S2, since DVB-S2 LDPC set has lower weight codes.  It is possible to replace DVB-S2 LDPC by using IEEE802.16e LDPC.

Key words: Wireless Communication, IEEE802.16e; DVB-S2; LDPC; encoding algorithm; BER performance

## 0 引言

Gallager早在1962年提出低密度校验矩阵码（LDPC码）[1],  但30年后LDPC码才被再发现，并开始被广泛研究。许多学者对Gallager提出的LDPC码进行了深入研究和拓展，提出了各种新的LDPC码编码方法、译码和构造方法[2-20]，使得LDPC码的理论日趋完善和系统化。在此基础上，数字视频广播标准DVB-S2和宽带无线接入标准IEEE802.16e将LDPC码作为信道编码[13，14]，使LDPC码走向工程应用。

DVB-S2标准的LDPC码（以下简称DVB-S2-LDPC码）有两种码长：16200和64800，这两种码长又分别分为11种和10种码速率，即总共有21种不同的编码方案。DVB-S2标准对于每一码长的每一种码速率给出一个校验码地址表。DVB-S2 LDPC码编码可根据校验码地址表进行。已提出DVB-S2 LDPC码[8]存在两个问题，一存在低码重码, 二是未提供16200以下的短码。DVB-S2 LDPC码具有低码重码的原因是其校验矩阵H具有一双对角线结构的子矩阵[12，13]。笔者从DVB-S2标准的LDPC码校验码地址表求出了校验矩阵，其维数为，写为如下形式：

(1)

其中的维数为，，而是一个具有双对角线结构的矩阵，其维数为，结构如下所示：

(2)

正是的双对角线结构使DVB-S2 LDPC码采用快速编码算法。但是[12,13]指出，该双对角线结构可能产生4环和低码重码，降低LDPC码的纠错性能。本文指出：采用IEEE802.16e标准的LDPC码可避免DVB-S2 LDPC码存在的上述问题。 本文分为5节，第1节给出DVB-S2 LDPC码编码算法，第2节给出IEEE802.16e-LDPC码的编码算法；第3节在同样条件下对两种LDPC码的误码性能进行比较；第4节是结论。

## 1 DVB-S2 LDPC码的编码算法

LDPC 码校验矩阵H是稀疏矩阵，即H由大量的0和少量的1组成。每个码字满足一定数目的线性约束，而约束的数目非常小，易于译码。DVB-S2标准的LDPC码校验矩阵如式(1)所示，的维数为，，而是一个具有双对角线结构的矩阵，其维数为。

DVB-S2 标准未直接给出LDPC码校验矩阵的子矩阵，而是给出若干地址表。，码率为1/2的DVB-S2 LDPC的的地址表如矩阵所示，

(3)

校验码地址表有20行，中的x代表无校验码地址，计算出参数，定义为信息码分组数。

笔者给出的构造方法.

步骤1: 由20个条带矩阵组成，令

，

每一个条带矩阵的维数均为8100405，每一个条带矩阵第1列元素“1”的行标，即表T。

步骤2:表T对应于向量，    ,。

由表,矩阵的前5个条带矩阵列重为8,后15个子矩阵列重为3.

中有8个元素代表条带矩阵的q=8. 当j=1,…,5时,的q=8。

中有三个元素代表条带矩阵的q=3.当j=6,…,20时，的.

步骤3:

条带矩阵中第1个列向量由表1中的第j行数字定义。

条带矩阵后续各列1的位置由计算，

,

，进而得到子矩阵,。

DVB-S2 LDPC码的编码算法具有如下步骤。

步骤1：设一帧信息码为

，

将以比特为一组划分为20组，分别是：

，

，

，

.

步骤2：设校验码初值为

，

取出表格的第1行：

，

以该行的数作为地址，找出中对应的位，并做如下更新运算：

，

，

，

；

步骤3： 将表格第一行的各数都加上，得到：

，

将这一行中的各数作为地址，找出中的对应位做更新运算：

，

，

，

.

步骤4：由此类推直到完成关于的更新，即用尽中的所有位进行校验码更新。

步骤5：取出表格的第2行，以类似第1行的方式，以中的各位依次继续对校验码进行更新，直到完成与表格的最后一行相关的校验码更新。

步骤6：将得到的校验码

，

做如下更新(不参与更新):

，，

最后得到的就是与这一帧信息码相应的校验码.

步骤7：设编码器的输出为行向量，它的长度为，则有.

DVB-S2-LDPC码的短帧码长为16200比特，未提供短码设计。笔者提出如下方法得到长度为960比特的DVB-S2 LDPC码：将校验码地址表中的每个数对求模，编码过程中的所有求模运算都换成对求模，其它步骤不变即可。码长为1920比特的DVB-S2-LDPC码可以用类似方法得到。

## 2 IEEE802.16e LDPC码编码算法

IEEE802.16e标准[9]给出了码速率为1/2，2/3（A类），2/3（B类），3/4（A类），3/4（B类）和5/6的LDPC码的6个缩合校验矩阵，记为，维数为. 根据该标准，对于不同的码速率，都是24，但并不相同。另外，缩合校验矩阵的结构颇为特殊，写成：

(4)

其中的维数为，其中元素为-1或非负整数；的维数为，具有如下结构：

(5)

在的第1列中，和的值是非负整数，且；的取值范围是，其值由IEEE802.16e标准所定义的缩合校验矩阵具体给出。

的第1列中除了首、尾和三个位置以外，其余位置的元素均为-1. 除了第一列以外，剩下部分构成准双对角结构，两条准对角线上的元素为0，其它位置上的元素为-1.

选定一个参数，将扩展成的校验矩阵. 扩展参数的选择并不是任意的，根据IEEE802.16e标准的规定，它可以是总共19个的一系列值中的一个，其中最小为24，最大为96. 记，，则校验矩阵的维数可以记为. 扩展的具体方法如下：

记矩阵中处于位置的元素为. 在扩展前先对缩合校验矩阵的各元素进行更新，如果LDPC码的速率为1/2，2/3（B类），3/4（A类），3/4（B类）和5/6中的一种，则更新为：

(6)

如果LDPC码的速率为2/3（A类），则更新为：

(7)

更新后，若是-1，则用全零矩阵进行置换；若是非负整数，则用一个矩阵进行替换，该矩阵是由一个单位矩阵向右循环移位步得到的。对一个矩阵做所谓的向右做循环移位，相当于将矩阵的各列都向右移动，而位于矩阵最右边的一列将从矩阵左边移入。将缩合校验矩阵中的所有元素都进行替换后就得到校验矩阵.

现在分析IEEE802.16e LDPC码的编码方法。首先定义矩阵：若是非负整数，是单位矩阵向右循环移位步而得到的矩阵；若是-1，则是全零矩阵。

IEEE802.16e LDPC码的编码算法具有如下步骤。

步骤1：对信息码向量和校验码向量进行分段，其中每段长度为. 则信息码向量和校验码向量可以写成：

和

，

其中

, 和

.

步骤2：将各个和分别纵向拼接起来得到：

和

.

设编码器的输出为行向量，它的长度为，则有：

.

编码算法是求出校验码向量的各个分向量.

步骤3：这一步所用的校验矩阵已经根据LDPC码的速率进行了更新。根据校验等式，可得.

记缩合校验矩阵的子矩阵中位于位置的元素为，根据的定义，结合上面子矩阵的形式可得：

(8)

把该式展开将得到一个包含个等式的方程组，将各个等式相加，可以推得：

(9)

将式回代到式(8)可得：

(10)

将回代到式(8)可得到，依此类推可得迭代式：

(11)

和

(12)

式（10）~（12）即求各个的迭代公式。最后得到：

.

与DVB-S2标准的LDPC码的双对角线子矩阵的迭代编码算法比较，IEEE802.16e标准的LDPC码的上述编码算法，要比DVB-S2标准的LDPC码编码算法复杂度高，其计算量来自式（10）中多个子矩阵与信息码向量和积运算：。

IEEE802.16e LDPC码的每一种速率都有19种码长的编码方案。DVB-S2-LDPC码未提供其短码实现，如果同样码长的IEEE802.16e LDPC码的性能优于用DVB-S2-LDPC码思路设计的码的误码率性能，则可用IEEE802.16e LDPC码的设计方法设计DVB-S2 的LDPC短码。

## 3 两种LDPC码的误码率性能比较

精确地确定为NP (Non-deterministic Polynomial)难解问题[18]，在的假设下, NP难解问题找不到一个算法能保证在多项式时间内得到。[18]提出一个估计LDPC码的最小码重的简单方法，该算法可以确定已提出的各种LDPC码最小码重的上界，包括DVB-S2和IEEE 802.16e中的LDPC码。

定理1[18]：LDPC码的最小码重小于生成矩阵的行向量最小码重与任意两行向量直和的最小码重，即

(13)

利用下列定理和推论可检验DVB-S2和IEEE 802.16e中的LDPC码的4环存在性与4环个数。

定理2[10]：当且仅当除对角线外的元素值为0或1，LDPC码无4环。

由定理1可以得到下列推论。

推论1：如除对角线外的大于1元素个数为u，则该LDPC码有u/2个4环。

证明：根据定理2，如果LDPC码有4环，则除对角线外的大于1元素个数为u，因为为对称矩阵，故4环个数为u/2。 证毕。

DVB-S2标准采用双对角线子矩阵实现迭代编码，而IEEE802.16e标准采用准双对角线子矩阵实现迭代编码，DVB-S2标准的LDPC码编码复杂度较低。但是在同样码长条件下，IEEE802.16e LDPC码的误码率性能远优于DVB-S2 LDPC码的误码率性能。

DVB-S2标准的LDPC码和双对角线子矩阵的LDPC码的性能比较在同样码率和码长的条件下进行。本节以码率，码长分别为，和三种情况进行BER性能比较。

IEEE802.16e LDPC码选取和即可分别达到码长和，这是标准中所规定的码长之一。虽然IEEE802.16e标准没有规定码长的情况，但只要选取，即可实现IEEE802.16e LDPC码的码长扩展，同时还要放弃式（4）和式（5）对缩合校验矩阵的预处理，但编码方法无需改变。

对两种LDPC码进行仿真，传输信道为AWGN信道，每一个SNR数据点用500帧信息码进行实验。图1、图2和图3分别是，和时两种LDPC码的BER曲线，三种情况下码速率都是。无论是在短码还是长码的情况下，IEEE802.16e LDPC码的误码率性能都要好于DVB-S2 LDPC码的误码率性能。码长较短时，DVB-S2 LDPC码有严重的误码平台，而IEEE802.16e LDPC码的BER曲线始终呈现明显的快速衰落趋势，所以在码长较短的情况下IEEE802.16e LDPC码的优势尤其明显。图1和图2中DVB-S2 LDPC缩短码存在严重的误码平台的原因是其校验矩阵存在大量4环。

利用推论1检验图1-图3各LDPC码，图1和图2中存在严重的误码平台DVB-S2 LDPC缩短码同时存在96个4环, 其它误码率性能良好的码均无4环。

图1和图2的结果同时表明，由于数字视频广播标准DVB-S2未提供其短码设计，可以采用本文提供的方法，利用IEEE802.16 LDPC码实现DVB-S2的LDPC短码。

图1 ，时两种LDPC码的BER曲线图

Fig. 1 BER of the two LDPC codes with  and

图2 ，时两种LDPC码的BER曲线图

Fig. 2 BER of the two LDPC codes with  and

图3 ，时两种LDPC码的BER曲线图

Fig.3 BER of the two LDPC codes with  and

## 4 结论

IEEE802.16e-LDPC码和DVB-S2-LDPC码的校验矩阵都具有快速编码算法的特殊结构。DVB-S2标准采用双对角线子矩阵实现迭代编码，而IEEE802.16e标准采用准双对角线子矩阵实现迭代编码，DVB-S2标准的LDPC码编码复杂度较低。由于数字视频广播标准DVB-S2未提供其短码设计，本文提出了DVB-S2 LDPC码短码和利用IEEE802.16 LDPC码实现DVB-S2的LDPC短码的方法。本文实验结果表明，无论是在短码还是长码的情况下，IEEE802.16e LDPC码的误码率性能都要好于DVB-S2 LDPC码的误码率性能。

参考文献

[1] Gallager R G, Low-Density Parity-Check Codes[D]. Cambridge, MA: MIT Press, 1963.

[2] Richardson T J, Urbanke R L, Efficient encoding of low-density parity-check codes [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2001, 47(2): 638-656.

[3] Luby M G, Amin Shokrolloahi M, Mizenmacher, M, Spielman D A, Improved low-density parity-check codes using irregular graphs and belief propagation [C]. IEEE International Symposium on Information Theory, CA, 16-21, Aug. 1998, pp. 117.

[4] Luby M G., Mitzenmacher M, Verification-based decoding for packet-based low-density parity-check codes [J]. IEEE Transactions on Information Theory [C]. 2005, 51(1):120-127.

[5] Richardson T J, Urbanke R L, The capacity of low-density parity-check codes under message-passing decoding [J], IEEE Transactions on Information Theory,. 2001, 47(2):599-618.

[6] Tanner R M, Sridhara D, Sridharan A, Fuja T E, Costello D J, LDPC block and convolutional codes based on circulant matrices [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2004, 50(12): 2966-2984.

[7] Richardson T J, Shokrollahi M A, Urbanke R L, Design of capacity-approaching irregular low-density parity-check codes [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2001, 47(2): 619-637.

[8] DVB-S2 standard draft ETSI EN 302 307 V1.1.1[S].

[9] IEEE P802.16e/D8 [S]. IEEE Standard for Local and Metropolitan area networks Part 16: Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless Access Systems, May 2005.

[10] Xiao Y, Lee M H, Low complexity MIMO-LDPC CDMA systems over multipath channels [J]. IEICE Trans. COMMUN, E89-B, No.5, 1713- 1717, 2006.

[11] Fan J, Xiao Y, and Kim K, Design LDPC codes without cycles of length 4 and 6 [J/OL], Research Letters in Communications, vol. 2008, Article ID 354137, 5pages, 2008, doi:10.1155/2008/- 354137. http://www.hindawi.com/ getarticle.aspx? doi= 10. 1155/2008/354137&e=cta.

[12] Xiao Y, Kim K, Alternative good LDPC codes for DVB-S2. Proc. of 9th International Conference on Signal Processing (ICSP 2008), Beijing, 26-29 Oct. 2008, pp. 1959 – 1962.

[13] Huang, Xi; Fan, Jun; Xiao, Yang; Kim, Kiseon; Girth 4 and Low Minimum Weights' Problems of LDPC Codes in DVB-S2 and Solutions, 5th International Conference on Wireless ommunications, Networking and Mobile Computing, 2009. WiCom '09. 24-26 Sept. 2009 Page(s):1–4.

[14] Xiao Y, Lee M H, Evaluations of Good LDPC Codes Based on Generator Matrices， The 8th International Conference on Signal Processing, Guilin, China, 2006, Volume: 3: 2187-2190.

[15] Xiao Y, Lee M H, Construction of good quasi-cyclic LDPC codes[C], 2006 the IET International Conference on Wireless, Mobile & Multimedia Networks(ICWMMN’06), Hangzhou, China, 2006, pp.660-663.

[16] 肖扬，一种无短环无低码重码的LDPC码构造方法, , 申请号：200910078905.X，2009。

[17] 肖扬，一种LDPC码的快速编码系统与方法, 申请号：200910087806.8，2009。

[18] Y. Xiao, K. Kim, Searching the Minimum Distances of LDPC Codes, 2008 IET International Conference on Wireless Mobile & Multimedia Networks,pp.211-214.

[19] Y. Xiao, K. Kim, Good encodable irregular quasi-cyclic LDPC codes, 11th IEEE Singapore International Conference on Communication Systems, 2008. ICCS 2008, pp.1291-1296.

[20] Zhao Y, Xiao Y, The Necessary and Sufficient Condition of a Class of Quasi-Cyclic LDPC Codes without Girth Four, IEICE Transactions on Communications, E92-B(1), pp 306-309, 2009.

以下为系统生成表格，切勿修改表格内容.

| 项目基金 | 国家自然科学基金(60572093) |
| --- | --- |
| 中文作者 | 肖扬 |
| 英文作者 | XIAO Yang |
| 中文工作单位 | 北京交通大学计算机与信息技术学院 |
| 英文工作单位 | Beijing Jiaotong University, School of Computer and Information Technology |
| 通信联系人 | 肖扬 |
| 作者邮箱 | yxiao@center.njtu.edu.cn |
| 作者电话 | 010-51684010 |
| 作者手机 | 13520326816 |
| 作者简介 | 1955-,男,教授,主要研究方向:通信与电子系统,多维信号处理,多维系统理论,计算机网络模型 |
| 作者邮编 | 100044 |
| 作者地址 | 北京海淀区上园村3号北京交通大学计算机与信息技术学院 |

# Footnotes

基金项目：国家自然科学基金(60572093)

作者简介：1955-,男,教授,主要研究方向:通信与电子系统,多维信号处理,多维系统理论,计算机网络模型. E-mail: yxiao@center.njtu.edu.cn