平坦地区GPS高程拟合精度分析

王帅1, 2, 高井祥1

（1 中国矿业大学 江苏省资源环境信息工程重点实验室，徐州221116，中国

2 中国矿业大学 国土环境与灾害监测国家测绘局重点实验室，徐州221116 中国）

摘要：本文分析了GPS高程拟合的几种数学模型，并说明了各种拟合模型的优缺点，通过实例验证了在平坦地区使用平面拟合模型的拟合精度，通过精度分析，得出拟合高程代替四等水准测量的结论，为测绘生产实践提供技术支持和理论依据。

关键词：GPS高程；拟合模型；精度分析

Precision analysis of GPS height fitting for flat terrain

WANG Shuai1, 2 and GAO Jingxiang1

(1.China University of Mining and Technology ，Jiangsu Key Laboratory of Resources and Environmental Information Engineering ,Xuzhou 221116,China

2. China University of Mining and Technology Key Laboratory for Land Environment and Disaster Monitoring of SBSM, Xuzhou 221116, China)

Abstract: The paper analyzes several GPS height fitting methods, and explains the advantages and disadvantages of fitting model. The precision of GPS height fitting was verified using plane fitting model by example in flat. Through analysis of precision, draw the conclusion of fitting height to replace fourth leveling and to provide technical support and theoretical basis for surveying and mapping.

Key words: GPS height; fitting model; precision analysis

很多测绘工作者对GPS高程拟合做了大量的研究[2-3]，取得了丰硕的成果。大部分GPS平差软件提供了平面拟合模型和二次曲面拟合模型，在生产实践中多采用这两种拟合模型进行GPS高程拟合获取控制点的高程成果。本文以某E级GPS工程控制网为例，研究平坦地区几种GPS高程拟合模型的拟合精度，为测绘生产实践提供技术支持和理论依据。

1.GPS高程测量原理

GPS定位中的高程坐标分量是相对于WGS-84椭球的大地高H，而我国采用的是正常高系统(见图1)，因此，在实际应用中要把GPS大地高转换为正常高，其转换公式为

（1）

式中：h为正常高，H为大地高,为高程异常，它是似大地水准面与参考椭球面之间的高程差，根据一定数量的水准重合点可以拟合出其它点的高程异常[4-5]。

图1  高程系统关系图

Fig. 1 Elevation System Diagram

2.GPS高程拟合的几种数学模型

2.1 平面拟合模型[6]

平面拟合模型为

（2）

式中：为高程异常；为拟合系数；为误差

当已知点个数大于参数个数，根据最小二乘原理求出拟合系数，进而可求出测区内任意点的高程异常值。平面拟合一般只适用于似大地水准面近似于平面的区域,如较小范围的平坦或低丘地。

2.2二次曲面拟合模型

大部分GPS平差软件都用二次曲面拟合模型进行GPS高程拟合，其数学模型               （3）

应用时需要至少6个水准重合点求待定参数来确定高程异常。二次曲面拟合适用于似大地水准面近似于“抛物单曲面”的区域,当似大地水准面存在两个以上凹凸面时,可采用二次多项式进行分区拟合[8]。三次曲面拟合则具有较好的通用性, 但由于其计算过程相对复杂,因此在精度要求不高的情况下一般不采用这种方法。

2.3多面函数拟合法

多面函数拟合的基本思想是：任何数学表面和任何不规则的圆滑表面，总可用一系列有规则的数学表面的总和以任意精度逼近[8]。根据这一思想，高程异常可                                                                        表示为

（4）

式中，为待定系数，为x和y的二次核函数，其中核在处，可由二次式的和确定，故称多面函数。常用的简单核函数，一般采用具有对称性的距离型，即

（5）

式中，称为平滑因子，用来对核函数进行调整；b一般可选某个非零实数，常用b=或b=-。

式（4）可以写成误差方程的矩阵形式：，待定系数C可根据公共点上的已知高程异常值，按最小二乘计算：, 然后按(4)式可计算各GPS点上的高程异常值。多面函数拟合受联测点的分布与数量的影响，如果联测点很少且分布不均匀，则无法构建出有规则的数学表面，从而使拟合效果不佳。

2.4 最小二乘配置法

最小二乘配置法也称为拟合推估，最初应用于研究地球形状与重力场，近些年在GPS高程拟合的研究中也应用较多。配置的普遍形式是在其函数模型中除包含随机部分外，还包含非随机的系统部分(也称为倾向)。用最小二乘原理平差求定信号和倾向参数估值的方法称为最小二乘配置法[3]。最小二乘配置的函数模型可写为

（6）

式中：X为倾向参数，S为随机性参数。当去掉倾向部分后，如果观测值包含信号和噪声两部分，则去掉倾向后的观测值

（7）

一般假定E（S）=0,E(△)=0,COV(S, △)=0。

待求点上的信号推估公式为

（8）

数据点上的信号滤波公式为

（9）

式(9)中的协方差元素应通过大量观测数据经统计得出。由于实际条件的限制，不可能实现。通常根据经验采用协方差函数来确定。这里选用简单的协方差函数

（10）

式中：R为数据点之间的平均距离，V为方差，为高程测量的偶然中误差。V可根据数据点上的按下面公式计算

（11）

可按GPS接收机高程测量的标称精度确定。

综上所述，对平坦地区而言，由于大地水准面比较规则，用简单的平面拟合模型拟合即可，平面拟合模型求解参数对已知重合水准点个数要求较少，只要重合点均匀分布即可得到满意的拟合结果。与平面拟合相比，二次曲面拟合要求的已知重合水准点较多，且精度和平面拟合精度相当，只有在测区面积较大时可尝试使用。多面拟合由于涉及到平滑系数的试算，计算工作量较大，且平滑系数选择不当易造成拟合严重失真，建议有多余检核点时可以采用。最小二乘配置法虽然拟合精度较高，但计算工作量较大，且协方差函数的选取对拟合精度影响较大，因此，也只有在较可靠地确定出协方差函数的情况下使用该拟合法。

3.实例分析

选取地势平坦的某测区布设E级GPS控制网，最大高差不到10m，测区控制范围约20。网中8个GPS控制点全部联测四等水准，选取其中4个点作为拟合点，其余4个垫作为检核点，采用上面介绍的平面拟合方法设计研究方案。为消除点位因素的影响，选择的8个拟合点均匀分布在整个测区。GPS控制网如图2所示。

图2   GPS控制网

Fig. 2  GPS Control Network

各控制点的平面坐标如下表1所示：

表1：各控制点平面坐标

Tab. 1  Various Plane Coordinates of Control Points

| 点名 | X | Y | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 392.07 | 1683.06 | 0.002 | 0.003 |
| 102 | 769.65 | 1543.53 | 0.002 | 0.002 |
| 103 | 101.25 | 1403.02 | 0.002 | 0.002 |
| 104 | 784.13 | 1000 | 0 | 0 |
| 105 | 100 | 1000 | 0 | 0 |
| 106 | 39.747 | 591.004 | 0.002 | 0.002 |
| 107 | 768.1 | 547.75 | 0.002 | 0.002 |
| 108 | 788.79 | 175.097 | 0.003 | 0.003 |
| 110 | 1210.4 | 988.109 | 0.002 | 0.002 |

各控制点大地高如下表2所示：

表2：各控制点大地高

Tab. 2 Various Ellipsoidal Height of Control Points

| 点名 | B | L | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 28:44:58.036753N | 115:52:59.270832E | 104.541 |
| 102 | 28:45:10.318906N | 115:52:54.185060E | 105.439 |
| 103 | 28:44:48.627778N | 115:52:48.906007E | 105.936 |
| 104 | 28:45:10.860691N | 115:52:34.154072E | 105.564 |
| 105 | 28:44:48.640040N | 115:52:34.052680E | 104.210 |
| 106 | 28:44:46.736200N | 115:52:18.970197E | 104.858 |
| 107 | 28:45:10.398683N | 115:52:17.483063E | 106.706 |
| 108 | 28:45:11.118689N | 115:52:03.751141E | 108.788 |
| 110 | 28:45:24.706016N | 115:52:33.778951E | 101.931 |

经过四等水准测量后，经计算，各控制点的正常高如下表3所示：

表3：各控制点正常高

Tab. 3 Various Normal Height of Control Points

| 点名 | 正常高/m | 点名/m | 正常高/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 18.956 | 105 | 18.649 |
| 102 | 19.854 | 106 | 19.3015 |
| 103 | 20.364 | 108 | 23.2542 |
| 104 | 20.000 | 110 | 16.3698 |

根据式：解算出101、105、108、110点的高程异常：

利用最小二乘原理，解得拟合系数为：

即平面高程拟合关系式为

利用上式拟合出其余四点的高程异常值为：

最后求得102、103、104、106四点的正常高为：

拟合的高程与四等水准测量的结果比较如下表4所示：

表4：拟合高程与水准高程结果比较

Tab. 4 Comparison of the Fitting Height and Leveling Height

| 点号 | 四等水准/m | 拟合高程/m | 差值/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | 19.854 | 19.859 | -5 |
| 103 | 20.364 | 20.361 | 3 |
| 104 | 20.000 | 20.002 | -2 |
| 106 | 19.302 | 19.310 | -8 |

通过拟合后的高程与水准高程比较可知：该方法在平原地区，拟合精度可达到毫米级。说明在测区面积不大的平坦地区,特别是测区高程异常变化有规律地区,已知点分布均匀的情况下,采用平面拟合法能够达到毫米级的精度，且精度随着起算点精度的提高而提高,若已知点布设合理、精度满足,高程拟合的精度可以达到四等几何水准的精度。

4．结论

对面积不大的平坦地区，由于大地水准面比较规则，GPS高程拟合应首先选择平面拟合模型，一方面模型形式简单，大部分的GPS测量软件都配有该功能模块；另一方面，平面拟合模型求解参数对已知重合水准点个数要求较少，只要重合点均匀分布即可得到满意的拟合结果，且拟合精度较高，均能达到四等水准测量的精度，对于减少实际的测量工作具有重要意义。

参考文献：

[1] 徐绍铨，张华海. GPS测量原理与应用[M]. 武汉：武汉大学出版社，2005.

[2] 孙正明，高井祥，王坚,等(et al).最小二乘配置法在GPS高程异常推估中的应用[J]. 测绘科学技术,2007,32(6): 300-301.

[3] 沙月进. 最小二乘配置法在GPS高程拟合中的应用[J]. 测绘信息与工程，2000(3): 3-5.

[4] 于小平，杨国东，许惠平，等(et al). GPS RTK高程拟合方法精度研究[J].测绘通报，2006(11):19-21.

[5] 焦明连. GPS RTK高程拟合方法研究[J]. 海洋测绘，2005(3)：6-7.

[6] 余锦松，陈金林，万敏. 平坦地区GPS-RTK高程测量的实验分析[J].测绘与空间地理信息，2008(2): 102-104.

[7] 侯本军，钟波，王文庆. 基于二次曲面的shepard拟合法在GPS水准中的应用[J].测绘工程，2007(1):36-37.

[8] 南亲江，卜建阳. GPS高程曲面拟合算法的精度分析[J]. 现代测绘，2008,31(4):18.

王帅，1985年生，男，汉族，籍贯：河北省高碑店市，现为中国矿业大学环境与测绘学院硕士研究生，研究方向：大地测量与测量工程。联系地址：江苏省徐州市中国矿业大学文昌校区科研楼303， 邮编：221008。

电子信息：wangshuai19850312@126.com