基于TW2834嵌入式设备中英文界面的设计与实现

徐静1，雷周骏2，王南萍3

1中国地质大学（北京），北京 (100083)

2北京联友视创科技有限公司，北京 (100091)

3中国地质大学（北京），北京 (100083)

E-mail：jessiexj@163.com

摘  要：本文通过讨论嵌入式设备OSD界面的两种实现方法，详细介绍了其中一种低成本且可优化的非frame buffer机制的实现，并重点阐述该方法的两大难点：构造中英文字符点阵和上载字符点阵数据。

关键词：嵌入式，TW2834，OSD

中图分类号：TP39

1．引言

嵌入式设备具有软件代码小、高度自动化、响应速度快等特点, 可用于移动计算平台、信息家电、无线通信设备、工业/商业控制、电子商务平、甚至军事应用等诸多领域。OSD(On Screen Display)是用来实现人机界面的交互，能够为用户提供更多的附加信息。OSD技术是嵌入式设备不可或缺的部分。

本文在阐述嵌入式设备OSD界面实现的两种常规方法的基础上,详细介绍了TechWell公司的TW2834芯片的OSD的 charactet layer中英文界面的实现方法。

2．嵌入式设备OSD界面实现的两种常规方法

嵌入式设备OSD界面实现通常有frame buffer机制和硬件本身实现的非frame buffer机制两种。

frame buffer机制实现的OSD有如下几个优点：

- 可移植性好

frame buffer是Linux中OSD的一种标准实现，具有硬件无关性，可以很方便得移植到其它同样支持frame buffer的硬件平台中。这种移植通常只要通过使用新平台的GCC编译器编译即可,基本上不需要对源代码进行修改。

- OSD操作速度快

frame buffer的操作是对一片内存映射区域进行操作，刷新操作之后，对该区域的更改就显示到了屏幕上。操作的速度非常快，用户基本感觉不到操作的过程。这个特点对于复杂OSD界面实现非常有利。

- 基本上不存在操作限制

frame buffer机制可以对屏幕任意坐标点开始的任意大小区域进行操作。

frame buffer机制的上述几个优点都是硬件本身实现OSD的缺点，但硬件实现的非frame buffer机制也有其优点：

- OSD实现成本低

硬件实现的非frame buffer机制一般都是某个硬件的一个附加功能，不需要添加额外的硬件就可以使嵌入式设备具备OSD功能。

- 可以专门做优化

每种硬件的OSD实现各不相同，各自具有各自的长处。我们可以针对硬件的独有特性对OSD操作作出优化，可以实现一些比较理想的效果。

3．TechWell TW2834的OSD实现原理

TechWell公司的TW2834是一个高效的四通道视频模数／数模转换器，并且带分割器的功能，同时带有自己的OSD。由于TW2834一般使用在视频监控领域，它的OSD有很清晰的视频层的概念。根据优先级别的高低，从低(底层)到高(表层)如下图所示[1]：

图 OSD层的重叠优先级别

本文使用2D box layer,single box layer和character layer来实现OSD，暂时放弃point layer，不实现支持鼠标的功能。其中，2D box layer用于画表格，single box layer用于画选择框，character layer实现中英文界面。2D box和single box都是TW2834的一种硬件实现，只要通过修改寄存器即可，实现比较简单，在此不做介绍。本文主要介绍使用charactet layer实现中英文界面。

TW2834的character layer分两部分，分别是font RAM和display RAM[1]。可以把font RAM理解成存放显示材料的仓库,display RAM就认为是显示器。当需要显示时，首先需要把显示的内容上载到font RAM中，同时把display RAM对应的区域指向该font RAM区域即实现了OSD显示输出。

font RAM的结构示意图如下：

图 font RAM的结构示意图

font RAM的使用上存在一些限制：

TW2834支持16pages * 2个不同的font group，每组font group最大支持128个font。

如果单个font点阵变大，那么每组font group所支持的font数目也就相应降低。

上载完毕font RAM后，所上载的内容并不直接在屏幕上显示。必须在修改完毕display RAM后，上载内容才显示出来。

4．TechWell TW2834的OSD具体实现

TechWell TW2834的OSD具体实现分两部分：按照TW2834显示格式构造中英文字符点阵以及上载显示点阵数据。下面分别对这两部分的具体实现做详细的表述。

4.1 按照TW2834显示格式构造中英文字符点阵

根据实际应用的需求，本文选择24pixel * 24line的汉字点阵，12pixel * 24line的英文点阵。为了操作的一致性，两个英文字符作为一个24pixel * 24line点阵上载。英文字符点阵源取自Linux下的12x24.bdf，中文字符点阵源取自gb24st.bdf。

gb24st.bdf使用GB2312编码，一共收录7445个字符，包括6763个汉字字符和682个其它符号。汉字区的内码范围高字节从B0－F7，低字节从A1－FE，占用的码位72*94=6768，其中有5个空位是D7FA－D7FE。目前对PC要求必须支持GB18030，但对嵌入式产品暂不做要求，所以本文通过GB2312编码实现中文显示。本文只实现12x24.bdf中0－7F，对80－FF部分字符没有显示的需求，暂不实现。为了节省嵌入式设备的内存使用，打开汉字库后并不转换为TW2834格式，显示时动态转换并上传。汉字编码在汉字库中偏移的计算公式如下：

*poffset = 144 * ((zone - 0xb0) * 94 + subzone - 0xa1)

本计算公式是针对修改后的汉字库得到的简化公式，如果直接使用GB2312汉字库，参考下面公式：

*poffset = 144 * ((zone - 0xa1) * 94 + subzone - 0xa1)

其中zone和subzone分别是汉字内码的高位和低位。

英文使用汉字类似的方法实现，但是需要把两个英文字符拼凑为一个点阵矩阵。如果最后只剩下一个英文字符，则使用空白填补点阵矩阵的右边部分。

4.2 上载显示点阵数据

字符上载前我们必须描述好display RAM的行属性和字符属性，两者分别做如下定义：

- bit info. description of osd_tbl_info_page variable

bit[31:11]      - vertical index number of each table.

bit[10:5]       - horizontal index number of each table.

bit[4]          - field status of each table.

bit[3:0]        - page bank number of each table.

- bit info. description of osd_tbl_info_size variable

bit[7]          - status of using 2X resolution.

bit[5:4]        - vertical character size of each table.

bit[3:0]        - horizontal character size of each table.

本文针对系统使用情况预先确定这两项，在系统启动之后就不做更改。

上载流程图如下：

图 字符上载流程图

完成上面的操作之后，字符内容已经在font RAM中，但是还没有真正在屏幕上显示出来。在上载font RAM之后，每个字符会获取一个index属性，记录该字符存放在font RAM的位置。通过修改display RAM，写入字符属性，使得display RAM中相应需要显示的区域指向上载font RAM获取到的index区域[2]。完成这步操作之后，屏幕上就显示出需要显示的内容。

完成上述两个步骤的操作，基于TW2834的嵌入式设备中英文OSD界面已经实现。如果需要对界面做出扩展，只要修改构造点阵部分即可。例如希望在字符显示之外还显示一些LOGO或其它简单的图像，根据TW2834对上传点阵的要求修改图片，调用上载显示部分API即可实现图像显示。

5．总结

OSD技术是嵌入式设备进行人机交互的关键技术，本文给出了基于TW2834的嵌入式设备中英文OSD界面的具体实现方法，实际产品的OSD界面应用此方法，操作快速方便，得到了用户的一致认可。由于其成本较低且可进行优化，因此，该方法可以推广到对成本要求低且OSD界面比较复杂的嵌入式设备中。

参考文献

[1]	Techwell．TW2834SpecV1.01.pdf［R］． Datasheet Rev. 1.0.  America：Techwell,Inc.  2005.

[2]	 W.Richard Stevens, Stephen A.Rago.  UNIX 环境高级编程（英文版第二版）［M］ 北京：人民邮电出版社，2006年.

### Design and Implement of Chinese and English Interface Based on TW2834 Embedded Linux Device

Xu Jing1，Lei Zhoujun2，Wang Nanping3

1 China University of Geosciences(Beijing),Beijing, (100083)

2 Beijing Union Creation Technology Co.Ltd,Beijing, (100080)

3 China University of Geosciences(Beijing),Beijing, (100083)

# Abstract

This paper provides two implements of OSD Based on Embedded Linux device,and particularly introduces one non-frame buffer of cheap and optimized,then expatiates two difficulties of this method:

construct and upload the Chinese and English character matrix.

Keywords:Embedded,TW2834,OSD

作者简介：

徐静（1983－），女，硕士研究生，主要研究方向是通信与信息系统；

雷周骏（1981－），男，硕士，主要研究方向是嵌入式Linux系统平台；

王南萍（1957－），女，教授，主要研究方向是环境放射性测量与评价、放射性生态学及核技术在地学领域的应用。